## Slide 1
单片晶圆匹配：问题建模
一张参考网格 R vs 一组候选散点 {C_i}，在旋转、平移、小缩放下找最佳匹配
参考 R：网格形式
候选 C_i：散点形式
输出：best candidate
+ best transform
+ best score

## Slide 2
1. 输入不是同一种格式
R 已经是 HxW 网格图；每个候选 C_i 是散点集合，需要先映射到 R 的坐标系。
R = (G_R, M_R, H, W)
G_R：reference grid map
M_R：reference valid mask
C_1
C_2
C_n
C = {C_i}_{i=1}^n
C_i = P_i = {p_ij}_{j=1}^{N_i}
R 的有效区域由 M_R 决定
C_i 的散点需要经过几何变换和栅格化
最终所有评分都在 R 的有效区域内计算
Single-wafer Matching Problem Modeling

## Slide 3
2. 核心挑战：格式差异 + 几何不变性
不能直接做像素交集；需要先对 C_i 的散点进行几何对齐。
旋转
同一缺陷分布可能整体转过角度 θ
平移
mapper 或坐标原点误差会造成 Δx, Δy 偏移
小缩放
die pitch / 尺寸标定误差带来比例 s 变化
表示差异
R 是网格，C_i 是散点，必须用 Ψ 统一表达
建模策略：对候选散点搜索 T，再栅格化成和 R 同尺寸的图，最后 masked similarity 排序。
Single-wafer Matching Problem Modeling

## Slide 4
3. 一条主公式讲清楚建模
PPT 正文只放主公式；详细符号说明可放备注或附录。
i*, θ*, s*, Δx*, Δy* = argmax S( G_R ⊙ M_R, Ψ(T_{θ,s,Δx,Δy}(P_i)) ⊙ M_R )
i：候选晶圆编号
G_R：参考晶圆网格图
M_R：参考有效区域 mask
P_i：第 i 个候选的散点集合
T：旋转 + 平移 + 小缩放
Ψ：散点到网格的表示函数
S：masked similarity 分数
*：取得最大分数的最优结果
关键约束：M_R 始终来自参考 WBM；C_i 的变换不改变有效区域定义。
Single-wafer Matching Problem Modeling

## Slide 5
4. 实际计算流程
把复杂优化拆成可解释的四步：变换、栅格化、评分、排序。
候选散点 P_i
几何变换 T
栅格化 Ψ
masked similarity S
Top-k ranking
T 参数
θ, s, Δx, Δy
Ψ 推荐
soft / mountain
S 推荐
coverage-leakage
Single-wafer Matching Problem Modeling

## Slide 6
5. 输出结果：不仅是一个分数
好的匹配结果应该同时说明：选中了谁、如何对齐、分数为什么高。
Result =
(C_i*, score*, θ*, s*, Δx*, Δy*)
C_i*：最佳候选晶圆
score*：最佳 masked similarity
θ*：最佳旋转角
s*：最佳缩放比例
Δx*, Δy*：最佳平移
用于解释：candidate 是否真的覆盖了 R 的主要缺陷区域，同时是否产生多余 leakage。
一句话：在所有候选和允许的几何变换中，找 masked similarity 最大的那一个。
Single-wafer Matching Problem Modeling