## Slide 1
WBM-WDM 匹配处理方案
从 KLARF / WBM 输入到 Mapper、Representation 与 Similarity 的可解释基线
IO
读入 KLARF/WBM
Mapper
坐标到网格
Representation
网格表达
Similarity
排序评分

## Slide 2
1. 端到端处理流程
主线是先统一空间网格，再在同一份 count/status 基础上切换表达与评分。
输入
KLARF DefectList
WBM PNG / HxW
IO
解析缺陷表
读取目标尺寸
Mapper
坐标缩放
生成 count/status
Representation
binary/count/density
soft/mountain
Similarity
mask by WBM
soft scoring
WBM-WDM Matching Method | match 模块

## Slide 3
2. Mapper 定义方式： PhysicalCoordinateGridMapper
输入：物理坐标点
组合 die index 与 die 内坐标
用 DiePitch 转成 wafer 平面坐标
同一网格可落入多个缺陷点
输出：WBM 网格
点映射到固定 HxW 网格
count_map 记录每格点数
status_map 标记晶圆有效区域
有效区域
晶圆背景不是整张矩形
圆形 wafer 区域才有意义
背景外区域忽略不参与匹配
WBM-WDM Matching Method | match 模块
defectid | xrel | yrel | xindex | yindex
1 | 100 | 305 | 1 | 5
2 | 2001 | 400 | -2 | -4
... | ... | ... | ... | ...
类CP Map
？

## Slide 4
3. Representation 定义方式：同一统计，多种表达
RepresentationBuilder 把 count/status/indices 转成可比较的二维图。
基础表达
binary
count
density
three-value 加入邻域弱证据
扩散表达
soft：density 高斯平滑
mountain：点级高斯峰叠加
binary
count
density
three-value
soft
mountain
示意颜色：黑=背景/无质量，灰=弱证据，亮色=高缺陷质量；实际数值仍由 numpy map 保存。
WBM-WDM Matching Method | match 模块

## Slide 5
4. Representation 选择建议
选择表达时要明确希望匹配的是点存在、缺陷强度，还是空间扩散后的形状。
表达 语义重点 使用倾向
binary
是否有缺陷
最稳健，丢失强度信息
count
缺陷数量强度
适合原始数量可信的场景
density
归一化分布
适合比较整体空间质量分布
soft
平滑密度
对轻微错位更宽容
mountain
点级高斯地形
强调每个缺陷点的局部影响
three-value
强/弱/邻域证据
兼顾稀疏点和邻域支持
WBM-WDM Matching Method | match 模块

## Slide 6
5. Similarity 分数：从硬交集到 Soft/Fuzzy
非二值表达下，交集用 min(a,b)，并集用 max(a,b)，覆盖和泄漏用质量比例解释。
a = WBM 表达
+
b = WDM 表达
soft 交集：min(a,b)
soft 并集：max(a,b)
先按 WBM status
裁剪有效区域
Soft Dice
2Σmin / (Σa + Σb)
Soft IoU
Σmin / Σmax
Coverage
Σmin / Σa
Leakage
(Σb - Σmin) / Σb
最终 coverage-leakage = coverage - beta * leakage；binary 图下退化为传统硬匹配。
WBM-WDM Matching Method | match 模块

## Slide 7
方法 | 公式 | 特点
dice
2|A∩B|/(|A|+|B|)
二值缺陷重叠
iou
|A∩B|/|A∪B|
比 dice 更严格，对缺陷数量/面积差异敏感
cosine
余弦相似度cos(θ) = (A · B) / (||A|| * ||B||)
适合比较整体空间质量分布,关注缺陷分布比例而非绝对数量的场景；可容忍整体强度缩放
coverage
|A ∩ B| / |A|WBM 缺陷被 WDM 覆盖的比例
核心正向指标：只看 reference 被覆盖了多少，不关心 candidate 多出来的部分
leakage
(|B| - |A ∩ B|) / |B|WDM 缺陷在 WBM 无缺陷区的比例
核心负向指标：只看 candidate 多报了多少，不关心 reference 是否被覆盖
chamfer
点集倒角距离
距离越近≈匹配越好；基于几何距离而非像素重叠，因此对小幅平移有一定的鲁棒性
6. Similarity 分数：
ncc
减去各自均值后计算余弦相似度
衡量的是"缺陷分布模式"的线性相关性，而非像素级重叠
Coverage-Leakage
score = Coverage - beta * Leakage
将"找回真实缺陷"与"惩罚多报缺陷"合成单一分数