## Slide 1
WBM-WDM 组合匹配方案
单张 WDM 可能仅反映局部缺陷来源，多张 WDM 的组合更符合复杂失效分布的形成机制。
WDM A 散点
WDM B 散点
WDM C 散点
叠加图
方案强调选择少量关键 WDM，避免无关缺陷被过度叠加，从而提升结果的解释质量。

## Slide 2
1. 问题定义与业务目标
针对一张 WBM 失效分布图，在候选 WDM 散点序列中识别能够共同解释该失效分布的缺陷图组合。
WBM：结果/现象
WDM 1
WDM 2
WDM 3 ... N
核心问题
不依赖预先定义的固定 pattern 类别
不将匹配目标简化为单张 WDM 检索
从候选序列中选择若干关键 WDM
通过组合叠加解释 WBM 的空间失效分布
输出：WDM 选择向量与 Top 组合
{0, 1, 1, 0, 0, 1....}

## Slide 3
2. 建模思路与工作流程
在原有 WBM/WDM 匹配流程基础上，将单张匹配进一步扩展为多 WDM 组合解释。
原始方案流程
先基于 WBM 数据建立 pattern 语义认知
再将 WDM 散点整理为可与 WBM 对齐的表达
随后缓解 WBM 与 WDM 的数据形态差异
当前建模延展
保留类别、形状、大小与位置等匹配线索
从单张 WDM 匹配扩展到多 WDM 组合选择
以组合叠图对 WBM 的整体解释度进行排序
延展

## Slide 4
3. 端到端工作流程
整体流程承接原始匹配思路，并在最终阶段引入组合搜索与可解释输出。
WBM语义学习 建立失效模式认知
WDM散点处理 形成可对齐表达
跨域适配 缩小表达差异
候选匹配 筛选相关WDM
组合解释 输出Top组合与叠图
关键原则：先建立可靠的单张匹配基础，再通过组合叠加解释复杂 WBM 失效分布，最终结果需支持工程复核。

## Slide 5
4. 候选空间压缩与组合搜索
采用先筛选、再组合的两阶段策略，在搜索效率、稳定性和解释性之间取得平衡。
完整候选集 N 张 WDM
高相关候选 Top-M
最优组合集 Top-K
第一版建议：先对单张 WDM 与 WBM 的相关性进行排序，保留 Top-M；再在该集合内搜索少量高质量组合。
WBM-WDM 组合匹配方案 | 思路版

## Slide 6
5. 组合质量评估原则
评估目标同时关注空间相似性、解释完整性和组合复杂度，避免单纯追求覆盖面积。
覆盖一致性
组合叠图是否覆盖 WBM 的关键失效区域
空间分布一致性
整体位置、形状与强度分布是否接近
组合复杂度约束
控制 WDM 选择数量，减少无关项干扰
理想输出 = 高相似度 + 合理组合规模 + 可解释叠图
WBM-WDM 组合匹配方案 | 思路版

## Slide 7
6. 结果呈现方式
输出内容应支持工程复核，包括候选组合、选择向量、相似度排序和叠图可视化对比。
目标 WBM
最佳单张 WDM
最佳组合
Top-1: WDM 2+5+8
Top-2: WDM 2+6+8
Top-3: WDM 1+5+8
工程审核重点：验证组合叠图与 WBM 失效区域的一致性，降低对单一数值评分的依赖。
WBM-WDM 组合匹配方案 | 思路版

## Slide 8
7. 方案价值与验证路径
第一阶段目标是建立无标签条件下可解释、可验证、可迭代的组合匹配基线。
方案价值
将匹配问题转化为组合解释问题
输出候选组合、选择向量与排序结果
通过叠图可视化支撑人工复核
为后续配准与几何鲁棒性优化预留空间
验证路径
组合方案相对最佳单张 WDM是否有稳定提升
Top-3 结果的人工审核通过率
WDM 选择数量分布是否合理
不同样本与参数下结果是否稳定
WBM-WDM 组合匹配方案 | 思路版